- Scafo bianco , linea galleggiamento  nera 
- Isoftalico Gelcoat
- Vinilestere 1 ° strato
- Solido Laminato poliestere 
- Paratie laminate a scafo e coperta
- Strongbacks GRP

Ponte
- tuga di colore  Bianco
- Gelcoat  Isoftalico 
- Vinilestere 1 ° strato
- Sandwich di balsa
- Antiscivolo sulla superficie del ponte
- Falchetta alluminio lucidato

Timoneria
- Volante rivestito in pelle
Dimensioni 1.300 millimetri

Optional : 1.500 millimetri o
1.500 millimetri composito
- Semi - equilibrato , timone 
con  cuscinetti autoallineanti
- Barra di emergenza

Chiglia
- Standard: chiglia a T: 1.95 m 
- Opzione : Pescaggio 1.60 m 
- Bulloni/prigionieri della chiglia in acciaio inox

Ponte
- Pozzetto autosvuotante 
- 2 gavoni in pozzetto
- Gavone ancora a prua.
- Musone di prua con rullo
- 4 bitte di ormeggio
- 2 winch self- tailing 40 AST su tuga
- Drizze in pozzetto
- 10 stopper
- Scotta randa in pozzetto
- Pulpiti e draglie 
- Scaletta da bagno
- Manovella per winch

Sistema idrico
- Capacità serbatoio acqua circa 295 l
- Riempimento d'acqua dal ponte
Pompe
- Autoclave elettrica
Rubinetti
- Rubinetti in cucina e bagno
|

pompe  sentina
- 1 pompa di sentina manuale
- 1 pompa di sentina elettrica
Toilet 
- Serbatoio acque nere
- WC marino
- scarico sia a mare che dal ponte.

motore
- Volvo D1 -20/ 20 HP, diesel
motore (opzionale il 40 cv )
- Sail drive/piedino
- Raffreddamento ad acqua dolce
- 2 pale dell'elica fisse
- Serbatoio carburante, approx.155 l
- Riempimento di carburante sul ponte
- Filtro acqua di mare (filtro decantatore)
- Filtro separatore carburante / acqua
- Contagiri
- Contaore motore

Electrics
- 12 V circuiti elettrici
batterie
- switch batteria principale
- 1 batteria motore: 12 V
/ Ca . 60 Ah AGM
- 1 batteria di servizio : 12 V
/ Ca . 90 Ah AGM
Quadro elettrico 12 V
- Onboard elettrico
- Voltmetro
illuminazione per interni
- In cabina di prua
- In cabina di poppa
- In salone
- In cucina
- nella cabina/e di poppa
- nel gavone di poppa
luci di navigazione
- Luce motore a 7/8
- Luci a LED rosso e verde a prua
- Fanale di poppa a LED
- luce a led ancoraggio intesta d’albero
strumenti di navigazione
- Bussola illuminata

Cucina
- Lavello in acciaio inox
- Fornello a gas GPL 2 fuochi con forno e 4 fermi pentole
- Sistema chiusura gas dalla cucina
stoccaggio in cabina di guida
- Armadietti
- Frigo a pozzetto

Interni
- Interni in stile moderno con finitura lucida ,
di alta qualità in compensato marino con il bianco ,
con finitura resistente , per paratie e
cucina , armadi in noce satinato .
Pavimenti in legno scuro 
cabina di prua
- Separata dal salone da una porta
- 1 matrimoniale grande ancoraggio ,
- 2 armadi
cabine di poppa
- Separata dal salone da una porta
- Grande doppio ancoraggio
- Armadio in ogni cabina di poppa
salone
- Scalini
- Divano 3+3  posti a dritta e a sinistra
- Tavolo dal design moderno
- Sacche dietro gli schienali
- Tavolo da carteggio pieghevole a scomparsa
Doccia
- Grande testa
- WC marino
- Serbatoio acque nere
- Valvola  di scarico
- Lavello
- scaffali
- Pannello separatore per doccia optional

Rigg e vele
- 9/10-rig
- Albero in alluminio anodizzato e boma
- Vang a molla in alluminio 
- Sartiame in acciaio inossidabile
- Paterazzo regolabile 
- Scotte e drizze riportati in pozzetto
- Drizze e scotte
- Randa steccata full batten
- Fiocco con ganci a pistoni